## Slide 1: Herramienta de Automatización, Monitoreo y Análisis de Componentes y Artefactos basados en el Internet de las Cosas
Presentado por:
Br. Pedro Boll
CI: 20.173.376
Tutor:
Prof. Antonio Russoniello

## Slide 2
Introducción.
Planteamiento del Problema
    Análisis del Problema.
    Objetivos del Trabajo Especial de Grado.
    Alcance.
Marco Teórico
    Internet de las Cosas.
    Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control.
    Placas Programables.
Marco Metodológico y Herramientas de Desarrollo
    Diseño e Implementación.
    Herramientas de Desarrollo.
    Entorno de Pruebas
2
Agenda

## Slide 3
Marco Aplicativo
    Prototipos de Dispositivos IoT.
    Herramienta de Automatización, Monitoreo y Análisis de Componentes y Artefactos.
    Resultados.
Conclusiones
Trabajos Futuros
Referencias
3
Agenda

## Slide 4
4
Introducción

## Slide 5
5
Introducción
Dia tras día, la cantidad de dispositivos que se conectan a internet se incrementa en cantidad y en variedad. Los artefactos que ahora poseen capacidades extendidas mas allá de su especificación original gracias a la presencia de sensores, actuadores.
El volumen de datos que se generan a partir de ellos crea dificultades para analizarlos u observarlos en tiempo real. La capacidad de controlarlos a todos de manera adecuada y de generar procesos automatizados también se vuelve una tarea compleja.
Se ha diseñado y creado una alternativa de software que permite centralizar la observación de datos y el control de dispositivos, utilizando un escenario realista con prototipos funcionales.

## Slide 6
6
Planteamiento del Problema

## Slide 7
Es común ver artefactos con capacidades extendidas de las que originalmente fueron diseñados. La posibilidad de medir variables contextuales gracias a sensores o de actuar sobre el ambiente con actuadores, junto con la capacidad de conectarse a internet hacen que dichos dispositivos denominados “inteligentes” puedan llevar a cabo tareas de manera muy eficiente.
Sin embargo la masificación de este tipo de tecnología ha traído retos en lo que respecta a la observabilidad de las operaciones y la información asociada a dichos dispositivos.
Planteamiento del Problema
Análisis del Problema

## Slide 8
Se busca proveer un software que pueda ofrecer la capacidad de observación de datos tanto en tiempo real, como histórica de sensores de dispositivos inteligentes así como también la posibilidad de monitorear el estado actual de los mismos y poder controlarlos de manera centralizada y flexible, bajo el marco de un escenario realista haciendo uso de prototipos funcionales de dispositivos basados en el concepto del internet de las cosas
Planteamiento del Problema
Objetivo del Trabajo Especial de Grado

## Slide 9
Construir prototipos funcionales de dispositivos IoT para la captura de datos y que sean capaces de modificar su ambiente.
Establecer una arquitectura para una solución modular para un sistema visualización de datos y monitoreo y control de dispositivos IoT.
Seleccionar y utilizar herramientas de código libre de cara a la capacidad de observabilidad, control y automatización requeridos.
Crear una interfaz donde se puedan acceder de manera centralizada las herramientas seleccionadas cuya integración permita explotar las ventajas de cada una.
Validar con los prototipos el funcionamiento transversal de la solución.
Planteamiento del Problema
Objetivos Específicos del Trabajo Especial de Grado

## Slide 10
Por el lado de los prototipos de dispositivos, estos deben cumplir lo siguiente:
Poder obtener datos reales sobre variables ambientales a través del uso de sensores.
Realizar tareas que pueda alterar de alguna forma el ambiente haciendo uso de actuadores.
Posibilitar la capacidad de despliegue de los dispositivos en diferentes ambientes o distintas tareas.
Conectarse entre ellos usando algún protocolo o estándar libre de comunicación.
Planteamiento del Problema
Alcance (Prototipos de Dispositivos IoT)

## Slide 11
El sistema planteado debe tener la capacidad de:
Permitir la observación de datos en tiempo real e históricos de dispositivos.
Posibilitar el monitoreo del estado actual de los sensores/actuadores presentes en los dispositivos.
Realizar el control (manual o automatizado) de tareas de los dispositivos conectados.
Tener acceso a dichas capacidades de forma centralizada.
Planteamiento del Problema
Alcance (Software de Visualización, Monitoreo y Control)
Notes: Definir el termino de IoT en base a los autores y su relación con lo que las personas piensan que es. Terminar hablando de su impacto

## Slide 12
12
Marco Teórico

## Slide 13
El termino internet de las cosas engloba tanto a los dispositivos embebidos que utilizan servicios de comunicación ofrecidos por los protocolos de internet [1] como al marco de desarrollo en el que todas las cosas tienen una representación y una presencia en internet [2].
Aquellos dispositivos y objetos cotidianos con capacidad de comunicarse entre si y con otras plataformas, con un poder de computo en crecimiento continuo y dotados de sensores y actuadores forman ya parte una revolución en cuanto al uso de la tecnología.
Internet de las Cosas
¿Qué es el Internet de las Cosas?
Notes: Definir el termino de IoT en base a los autores y su relación con lo que las personas piensan que es. Terminar hablando de su impacto

## Slide 14
14
Internet de las Cosas
Características de los dispositivos IoT
Notes: Hablar rápidamente de las características (significado) en el contexto del Internet de las Cosas.

## Slide 15
15
Los seres humanos podemos comprender mucho más rapidamente la información si somos capaces de visualizarla. Las herramientas que ofrecen esa capacidad de organizarla son llamadas herramientas de visualización.
Ofrecen amplia gama de modos de presentar datos, dependiendo del tipo y el objetivo que se busca al mostrarlos.
Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control
Herramientas de Visualización
Tableau
Grafana
Metabase
Notes: Explicar que es un microcontrolador y que es un microcomputador sus diferencias y aportes al diseño de los dispositivos de IoT

## Slide 16
16
El monitoreo de procesos, componentes, artefactos o dispositivos no es algo nuevo. Dependiendo del área podemos encontrar multitud de herramientas que permiten realizar esto.
Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control
Herramientas de Monitoreo
PRTG
Nagios
Notes: Explicar que es un microcontrolador y que es un microcomputador sus diferencias y aportes al diseño de los dispositivos de IoT

## Slide 17
17
En el caso del control de dispositivos y la automatización de tareas, una herramienta que sea capaz de ser flexible ante las diferentes arquitecturas, protocolos y estándares que pueden presentar los artefactos es indispensable, pero a su vez las hacen herramientas complejas de uso y en general se requiere cierto conocimiento técnico para manejarlas.
Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control
Herramientas de Control
ThinkBoard
Node-Red

## Slide 18
18
Las placas programables son microcontroladores y microcomputadores que son usados para realizar prototipos de estos dispositivos a un bajo costo, haciendo uso de como las placas Arduino y los como los Raspberry Pi, creados bajo la idea de ser hardware abierto y con los cuales se puede probar la electrónica básica, sensores y actuadores necesarios para automatizar procesos.
Placas Programables
¿Qué son las placas programables?
Notes: Explicar que es un microcontrolador y que es un microcomputador sus diferencias y aportes al diseño de los dispositivos de IoT

## Slide 19
19
Marco Metodológico y Herramientas de Desarrollo

## Slide 20
20
Para la implementación se uso una metodología ágil en la que se plantearon tareas dentro de sprints de dos semanas de duración donde se busco realizar entregables incrementables.
En su totalidad el desarrollo termino llevando tres sprints para el desarrollo de los prototipos funcionales en los dispositivos IoT y cuatro sprints para el desarrollo de la aplicación web.
Diseño e Implementación
Etapa de Implementación

## Slide 21
21
El diseño de se comenzó por los prototipos funcionales de dispositivos IoT. En el diseño se busco establecer el uso de diferentes enfoques tecnológicos (microcontroladores y microcomputadores) y sus componentes (sensores diferentes para medir las mismas variables, actuadores para cambiar el ambiente). Por el lado de las comunicaciones y para simplificar se planteo el uso de un solo tipo de protocolo.
Diseño e Implementación
Etapa de Diseño

## Slide 22
22
Por otro lado se diseño una aplicación web que fuese capaz de centralizar las herramientas de visualización de datos y de monitoreo y control de dispositivos de forma embebida. También se diseño que a pesar de ser una estructura monolítica, la aplicación en si fuese modular de manera que pueda crecer de manera orgánica en términos de tecnologías y protocolos a implementar.
Diseño e Implementación
Etapa de Diseño

## Slide 23
23
Se crearon cuatro prototipos de dispositivos, dos de ellos con tipo de sensores espejo para poder medir la diferencias en los datos reportados por sensores en dos ubicaciones distintas y dos sensores dedicados a la seguridad, uno dedicado a sensores y actuadores para acceso y uno para hacer de cámara de seguridad inteligente. Su desarrollo llevo 2 sprints y se recolecto datos durante un periodo de 8 meses.
Diseño e Implementación
Etapa de Implementación

## Slide 24
24
Diseño e Implementación
Etapa de Implementación

## Slide 25
25
En el caso de la aplicación web se desarrollo una vez elegidas las herramientas a integrar en cada caso en particular para la visualización, monitoreo y control.
Para el lado de la visualización de datos la herramienta seleccionada fue Grafana un software de código abierto capaz de crear cuadros de mando con gráficos, mientras que el caso del monitoreo y control se escogió la herramienta de automatización de tareas Node-Red.
Para el caso de la comunicación de datos se escogió el protocolo MQTT.
Diseño e Implementación
Etapa de Implementación

## Slide 26
26
Las
Herramientas de Desarrollo
Herramientas de Hardware

## Slide 27
27
Las
Herramientas de Desarrollo
Herramientas de Software

## Slide 28
28
Las
Entornos de Prueba
Entorno de prueba para prototipos de dispositivos

## Slide 29
29
Las
Entornos de Prueba
Entorno de prueba para software HAMACA

## Slide 30
30
Marco Aplicativo

## Slide 31
31
Se crearon cuatro prototipos funcionales de dispositivos IoT. Dos de ellos en equidad de tipo de sensores (ambientales) y dos enfocados en el tópico de la seguridad
Prototipos de Dispositivos IoT
¿Qué prototipos fueron creados?

## Slide 32
32
Las
Herramienta de Automatización, Monitoreo y Análisis de Componentes y Artefactos

## Slide 33
33
Demostración

## Slide 34
34
Las
Resultados
Resultados obtenidos de los prototipos

## Slide 35
35
Conclusiones

## Slide 36
36
Para ello, se requiere de herramientas que permitan a los usuarios finales obtener dicho conocimiento escondido en los datos generados por los dispositivos y sistemas involucrados.
Conclusiones

## Slide 37
37
Trabajos Futuros

## Slide 38
38
Las
Trabajos Futuros
Trabajos futuros para investigar y desarrollar

## Slide 39
39
[1] H. Tschofenig & others. Architectural Considerations in Smart Object Networking. Technical report, Internet Architecture Board, Marzo 2015.
[2] Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT. Descripción general de Internet de los objetos. Technical report, Union Internacional de Telecomunicaciones, Junio 2012.
[3] Ari Keranen & Carsten Bormann. Internet of Things: Standards and Guidance from the IETF. http://www.internetsociety.org/publications/ietf-journal-april-2016/internet-things-standards-and-guidance-ietf, Abril 2016.
Referencias

## Slide 40: ¿Preguntas?

## Slide 41: Muchas gracias por su atención