## Slide 1: Herramienta de Automatización, Monitoreo y Análisis de Componentes y Artefactos basados en el Internet de las Cosas
Presentado por:
Br. Pedro Boll
CI: 20.173.376
Tutor:
Prof. Antonio Russoniello

## Slide 2
Introducción.
Planteamiento del Problema
    Análisis del Problema.
    Objetivos del Trabajo Especial de Grado.
    Alcance.
Marco Teórico
    Internet de las Cosas.
    Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control.
    Placas Programables.
Marco Metodológico y Herramientas de Desarrollo
    Diseño e Implementación.
    Herramientas de Desarrollo.
    Entorno de Pruebas
2
Agenda

## Slide 3
3
Agenda
Marco Aplicativo
    Prototipos de Dispositivos IoT.
    Herramienta de Automatización, Monitoreo y Análisis de Componentes y Artefactos.
    Resultados.
Conclusiones
Trabajos Futuros
Referencias

## Slide 4
4
Introducción

## Slide 5
5
Introducción
Dia tras día, la cantidad de dispositivos que se conectan a internet se incrementa en cantidad y en variedad. Los artefactos que ahora poseen capacidades extendidas mas allá de su especificación original gracias a la presencia de sensores, actuadores.
El volumen de datos que se generan a partir de ellos crea dificultades para analizarlos u observarlos en tiempo real. La capacidad de controlarlos a todos de manera adecuada y de generar procesos automatizados también se vuelve una tarea compleja.
Se ha diseñado y creado una alternativa de software que permite centralizar la observación de datos y el control de dispositivos, utilizando un escenario realista con prototipos funcionales.

## Slide 6
6
Planteamiento del Problema

## Slide 7
Es común ver artefactos con capacidades extendidas de las que originalmente fueron diseñados. La posibilidad de medir variables contextuales gracias a sensores o de actuar sobre el ambiente con actuadores, junto con la capacidad de conectarse a internet hacen que dichos dispositivos denominados “inteligentes” puedan llevar a cabo tareas de manera muy eficiente.
Sin embargo la masificación de este tipo de tecnología ha traído retos en lo que respecta a la observabilidad de las operaciones y la información asociada a dichos dispositivos.
Planteamiento del Problema
Análisis del Problema

## Slide 8
Se busca proveer un software que pueda ofrecer la capacidad de observación de datos tanto en tiempo real, como histórica de sensores de dispositivos inteligentes así como también la posibilidad de monitorear el estado actual de los mismos y poder controlarlos de manera centralizada y flexible, bajo el marco de un escenario realista haciendo uso de prototipos funcionales de dispositivos basados en el concepto del internet de las cosas
Planteamiento del Problema
Objetivo del Trabajo Especial de Grado

## Slide 9
Construir prototipos funcionales de dispositivos IoT para la captura de datos y que sean capaces de modificar su ambiente.
Establecer una arquitectura para una solución modular para un sistema visualización de datos y monitoreo y control de dispositivos IoT.
Seleccionar y utilizar herramientas de código libre de cara a la capacidad de observabilidad, control y automatización requeridos.
Crear una interfaz donde se puedan acceder de manera centralizada las herramientas seleccionadas cuya integración permita explotar las ventajas de cada una.
Validar con los prototipos el funcionamiento transversal de la solución.
Planteamiento del Problema
Objetivos Específicos del Trabajo Especial de Grado

## Slide 10
Por el lado de los prototipos de dispositivos, estos deben cumplir lo siguiente:
Poder obtener datos reales sobre variables ambientales a través del uso de sensores.
Realizar tareas que pueda alterar de alguna forma el ambiente haciendo uso de actuadores.
Posibilitar la capacidad de despliegue de los dispositivos en diferentes ambientes o distintas tareas.
Conectarse entre ellos usando algún protocolo o estándar libre de comunicación.
Planteamiento del Problema
Alcance (Prototipos de Dispositivos IoT)

## Slide 11
El sistema planteado debe tener la capacidad de:
Permitir la observación de datos en tiempo real e históricos de dispositivos.
Posibilitar el monitoreo del estado actual de los sensores/actuadores presentes en los dispositivos.
Realizar el control (manual o automatizado) de tareas de los dispositivos conectados.
Tener acceso a dichas capacidades de forma centralizada.
Planteamiento del Problema
Alcance (Software de Visualización, Monitoreo y Control)
Notes: Definir el termino de IoT en base a los autores y su relación con lo que las personas piensan que es. Terminar hablando de su impacto

## Slide 12
12
Marco Teórico

## Slide 13
El termino internet de las cosas engloba tanto a los dispositivos embebidos que utilizan servicios de comunicación ofrecidos por los protocolos de internet [1] como al marco de desarrollo en el que todas las cosas tienen una representación y una presencia en internet [2].
Aquellos dispositivos y objetos cotidianos con capacidad de comunicarse entre si y con otras plataformas, con un poder de computo en crecimiento continuo y dotados de sensores y actuadores forman ya parte una revolución en cuanto al uso de la tecnología.
Internet de las Cosas
Definición
Notes: Definir el termino de IoT en base a los autores y su relación con lo que las personas piensan que es. Terminar hablando de su impacto

## Slide 14
Internet de las Cosas
Características de los dispositivos IoT
Notes: Definir el termino de IoT en base a los autores y su relación con lo que las personas piensan que es. Terminar hablando de su impacto

## Slide 15
15
Los seres humanos podemos comprender mucho más rapidamente la información si somos capaces de visualizarla. Las herramientas que ofrecen esa capacidad de organizarla son llamadas herramientas de visualización.
Ofrecen amplia gama de modos de presentar datos, dependiendo del tipo y el objetivo que se busca al mostrarlos.
Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control
Herramientas de Visualización
Tableau
Grafana
Metabase
Notes: Explicar que es un microcontrolador y que es un microcomputador sus diferencias y aportes al diseño de los dispositivos de IoT

## Slide 16
16
El monitoreo de procesos, componentes, artefactos o dispositivos no es algo nuevo. Dependiendo del área podemos encontrar multitud de herramientas que permiten realizar esto.
Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control
Herramientas de Monitoreo
PRTG
Nagios
Notes: Explicar que es un microcontrolador y que es un microcomputador sus diferencias y aportes al diseño de los dispositivos de IoT

## Slide 17
17
En el caso del control de dispositivos y la automatización de tareas, una herramienta que sea capaz de ser flexible ante las diferentes arquitecturas, protocolos y estándares que pueden presentar los artefactos es indispensable, pero a su vez las hacen herramientas complejas de uso y en general se requiere cierto conocimiento técnico para manejarlas.
Herramientas de Visualización, Monitoreo y Control
Herramientas de Control
ThinkBoard
Node-Red

## Slide 18
18
Las placas programables son microcontroladores y microcomputadores utilizados para realizar prototipos de estos dispositivos a un bajo costo más conocidas son placas Arduino y o SoC como los Raspberry Pi, creados bajo la idea de ser hardware abierto y con los cuales se puede probar la electrónica básica, sensores y actuadores necesarios para automatizar procesos.
Placas Programables
¿Qué son las placas programables?
Notes: Explicar que es un microcontrolador y que es un microcomputador sus diferencias y aportes al diseño de los dispositivos de IoT

## Slide 19
19
Marco Metodológico y Herramientas de Desarrollo

## Slide 20
20
Para la implementación se uso una metodología ágil en la que se plantearon tareas dentro de sprints de dos semanas de duración donde se busco realizar entregables incrementables.
En su totalidad el desarrollo termino llevando tres sprints para el desarrollo de los prototipos funcionales en los dispositivos IoT y cuatro sprints para el desarrollo de la aplicación web.
Diseño e Implementación
Etapa de Implementación

## Slide 21
21
El diseño de se comenzó por los prototipos funcionales de dispositivos IoT. En el diseño se busco establecer el uso de diferentes enfoques tecnológicos (microcontroladores y microcomputadores) y sus componentes (sensores diferentes para medir las mismas variables, actuadores para cambiar el ambiente). Por el lado de las comunicaciones y para simplificar se planteo el uso de un solo tipo de protocolo.
Diseño e Implementación
Etapa de Diseño de dispositivos

## Slide 22
22
Se crearon cuatro prototipos de dispositivos, dos de ellos con tipo de sensores espejo para poder medir la diferencias en los datos reportados por sensores en dos ubicaciones distintas y dos sensores dedicados a la seguridad, uno dedicado a sensores y actuadores para acceso y uno para hacer de cámara de seguridad inteligente.
Diseño e Implementación
Etapa de Implementación de Dispositivos

## Slide 23
23
En el caso de la aplicación web, la meta fue ser capaz de centralizar las herramientas de visualización de datos y de monitoreo y control de dispositivos de forma embebida.
También se tuvo en cuenta una estructura monolítica basada en módulos de manera que pueda crecer de manera orgánica en términos de tecnologías y protocolos a implementar.
Diseño e Implementación
Etapa de Diseño de la Aplicación Web

## Slide 24
24
Diseño e Implementación
Etapa de Diseño de la Aplicación Web
Para implementar la arquitectura anterior se acordó el uso de tecnologías de contenedores para las aplicaciones de control, visualización y monitoreo elegidas para ser integradas dentro de la interfaz web.
Para el almacenamiento de información en todo el sistema se definió usar dos bases de datos: una base de datos para los elementos del sistema web y otra con la tarea de almacenar los datos de los sensores. Finalmente un intermediario que controle la comunicación entre los dispositivos y el sistema.

## Slide 25
25
Para la visualización de datos la herramienta seleccionada fue Grafana un software de código abierto capaz de crear cuadros de mando con gráficos. En el caso de la herramienta de control se escogió la herramienta de automatización de tareas Node-Red. Para la comunicación de los dispositivos y el sistema web se escogió el protocolo MQTT.
Diseño e Implementación
Etapa de Implementación

## Slide 26
26
Para el caso de las herramientas de hardware se conto con un microcontrolador Arduino Uno. Fue programada bajo el lenguaje de programación de Arduino para poder comunicarse con los sensores y actuadores.
En el resto de los dispositivos se hizo uso de microcomputadores Raspberry Pi: dos del tipo modelo 3B y dos del tipo Zero. Al ser computadores estos usaron un derivado del sistema operativo Debian llamado Raspberry Pi OS (otrora Raspbian). Para programar el comportamiento de los sensores y actuadores se crearon varios scripts en el lenguaje de programación Python
Herramientas de Desarrollo
Herramientas de Hardware

## Slide 27
27
La aplicación web fue creada en el lenguaje de programación Python bajo el framework Django. La base de datos para administración del sistema web escogido fue Postrgresql, por su facilidad de uso y robustez. Para los datos provenientes de sensores y actuadores se opto por utilizar la base de datos NoSQL InfluxDB basada en series de tiempo.
Con respecto a las aplicaciones integradas al sistema, estás fueron desplegadas haciendo uso de contenedores Docker orquestados a través de la tecnología Docker Compose.
Por ultimo, la comunicación fue datos estuvo a cargo de la implementación Mosquitto del procotolo MQTT
Herramientas de Desarrollo
Herramientas de Software

## Slide 28
28
Entornos de Prueba
Entorno de prueba para prototipos de dispositivos
Se armaron cuatro dispositivos distintos: dos con tareas de monitoreo de variables ambientales y dos dedicados a tareas de vigilancia y seguridad. Uno de cada categoría fue colocado en el interior y en el exterior del hogar para comparar las diferencias entre entornos.

## Slide 29
29
La aplicación web fue desplegada en un Raspberry Pi Modelo 3B que fungió de punto de acceso WiFi para los dispositivos. La aplicación Integró un flujo de control, un dashboard de visualización y una interfaz de control para los dispositivos. Contó con el uso de un usuario administrador de sistema, así como un usuario con solo roles de visualización de las interfaces.
Se comprobó que cada herramienta a integrar pudiese cumplir con el propósito por la que fue elegida de manera individual y luego se hizo una prueba end to end durante un periodo de cinco meses con la integración realizada en los puntos de interés anteriormente mencionados.
Entornos de Prueba
Entorno de prueba para software HAMACA

## Slide 30
30
Marco Aplicativo

## Slide 31
31
Cronograma de actividades
Actividades establecidas para el trabajo de investigación
Actividad | Tiempo Estimado | Sprint
Levantamiento de requerimientos | Una semana | Sprint 1
Instalación y despliegue de Infraestructura | Una semana | Sprint 1
Diseño y prototipado de dispositivos | Una semana | Sprint 2
Desarrollo de scripts para sensores, actuadores y comunicación de datos | Una semana | Sprint 2 y sprint 3
Desarrollo de back-end del proceso de obtención de datos | Una semana | Sprint 3
Captura de datos de dispositivos | Doce semanas | Sprint 4 a sprint 10
Documentación de proceso de obtención de datos | Una semana | Sprint 4

## Slide 32
32
Cronograma de actividades
Actividades establecidas para el trabajo de investigación
Actividad | Tiempo Estimado | Sprint
Implementación base de aplicación web | Una semana | Sprint 5
Desarrollo de módulo de gestión de aplicación | Una semana | Sprint 5
Desarrollo de módulo de visualización de datos | Una semana | Sprint 6
Desarrollo de módulo de control y automatización de dispositivos | Una semana | Sprint 6
Desarrollo de módulo de redes y comunicación de datos | Una semana | Sprint 7
Documentación de desarrollo de aplicación web | Dos semanas | Sprint 7 y Sprint 8
Pruebas de end to end de todos los flujos | Tres semanas | Sprint 8 y sprint 9
Recolección de resultados del proyecto de investigación | Dos semanas | Sprint 10

## Slide 33
33
Se crearon cuatro prototipos funcionales de dispositivos IoT. Dos de ellos en equidad de tipo de sensores (ambientales) y dos enfocados en el tópico de la seguridad.
Prototipos de Dispositivos IoT
¿Qué prototipos fueron creados?

## Slide 34
34
Demostración de la Aplicación Web HAMACA

## Slide 35
35
Se desarrollaron scripts para 18 sensores y actuadores distintos. Durante la operación de los prototipos de dispositivos IoT llevó a la obtención de 2.6 GB de datos no estructurados, 3.1 GB en formato de imágenes y de 1.7 GB en formato de video.
La elección de las herramientas de visualización, monitoreo y control fueron influenciadas por las características de los datos y la forma de comunicación de los prototipos.
La captura de información se realizó durante 8 meses.
Resultados
Resultados Obtenidos de los Prototipos

## Slide 36
36
La aplicación web fue construida haciendo uso de la metodología ágil Scrum, en un periodo de 6 sprints de 2 semanas para un total de tiempo de 3 meses de desarrollo, prueba y despliegue continuo en entregables incrementales.
Se separó la aplicación web del backend de ingesta de los datos provenientes de los dispositivos de forma que solo la base de datos basadas en serie de tiempo fuese el elemento base común a ellos.
Resultados
Resultados Obtenidos en la Aplicación Web

## Slide 37
37
Se utilizó contenedores exitosamente para poder brindar portabilidad e independencia al sistema.
Se creó un dashboard donde se podía visualizar el estatus de los 18 sensores y actuadores en los dispositivos, un panel de control para los actuadores así como también y 12 flujos de automatización basados en comportamiento de los dispositivos y sus datos.
Se gestionaron 2 usuarios para la gestión de la aplicación para validar los roles y privilegios sobre los datos e información dentro del sistema.
Resultados
Resultados Obtenidos en la Aplicación Web

## Slide 38
38
Conclusiones

## Slide 39
39
Este trabajo de investigación permitió demostrar la factibilidad del desarrollo de una herramienta centralizada de visualización de datos, monitoreo y gestión de procesos concernientes a dispositivos IoT.
El desarrollo de prototipos de dispositivos IoT permitió identificar las fortalezas y debilidades de los enfoques utilizados para medir y controlar estos artefactos.
Por el lado del desarrollo de la aplicación web se demostró que es posible integrar en un software que pueda orquestar e integrar herramientas existentes para tareas especificas como visualización de datos, automatización de procesos, monitoreo y control de dispositivos.
Conclusiones

## Slide 40
40
HAMACA puede ser una alternativa viable para poder centralizar las operaciones inherentes a dispositivos IoT y dentro de un esquema flexible en términos de las herramientas a integrar y módulos presentes.
Finalmente se puede aprovechar las funcionalidades desarrolladas anteriormente dentro del ámbito académico, investigativo, industrial o uso personal.
Conclusiones

## Slide 41
41
Trabajos Futuros

## Slide 42
42
Entre los trabajos futuros que este trabajo de investigación abre la oportunidad se sugieren los siguientes:
Desarrollar nuevas interfaces que permitan y conectarse a dispositivos que utilicen otros protocolos y estándares distintos a MQTT.
Simplificar y mejorar la interfaz grafica de la aplicación web.
Desarrollar e integrar nuevas funcionalidades que ayuden a mitigar vulnerabilidades inherentes al uso de un sistema web.
Nuevos módulos de procesamiento que aprovechen los datos generados.
Trabajos Futuros
Trabajos futuros para investigar y desarrollar

## Slide 43
43
[1] H. Tschofenig & others. Architectural Considerations in Smart Object Networking. Technical report, Internet Architecture Board, Marzo 2015.
[2] Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT. Descripción general de Internet de los objetos. Technical report, Union Internacional de Telecomunicaciones, Junio 2012.
[3] Ari Keranen & Carsten Bormann. Internet of Things: Standards and Guidance from the IETF. http://www.internetsociety.org/publications/ietf-journal-april-2016/internet-things-standards-and-guidance-ietf, Abril 2016.
Referencias

## Slide 44: Preguntas

## Slide 45: Muchas gracias por su atención